Thuyết minh biên soạn TIÊU CHUẨN CƠ SỞ- Tiêu chuẩn thiết kế cầu đường sắt

- Nguyên tắc biên soạn

- Chuyển đổi tiêu chuẩn ngành 22TCN18-79 Quy trình thiết kế cầu, cống theo trạng thái giới hạn thành Tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) – Tiêu chuẩn Thiết kế cầu đường sắt.

- Các nội dung được biên soạn từ bản gốc 22TCN18-79 Quy trình thiết kế cầu, cống theo trạng thái giới hạn.

- Thay đổi số hiệu các chương như sau:

| Tên chương trong tiêu chuẩn | 22TCN-18-79 | TCCS |
| --- | --- | --- |
| 1 | Quy định cơ bản | Phạm vi áp dụng |
| 2 | Tải trọng và hệ số tải trọng | Tài liệu viện dẫn |
| 3 | Kết cấu thép | Thuật ngữ và định nghĩa |
| 4 | Kết cấu thép liên hợp với bản BTCT | Quy định cơ bản |
| 5 | Kết cấu bê tông toàn khối và BTCT | Tải trọng và hệ số tải trọng |
| 6 | Kết cấu bê tông, khối xây và đá xây | Kết cấu thép |
| 7 | Nền và móng | Kết cấu bê tông toàn khối BTCT |
| 8 | Phụ lục 1 - 32 | Phụ lục 1-17 |

- Không biên soạn chương 4 - Kết cấu thép liên hợp với bản BTCT, chương 6- kết cấu Bê tông, khối xây và đá xây, chương 7- Nền và móng như tiêu chuẩn 22TCN 18-79 đã thực hiện.

- Không biên soạn Phụ lục 2, 9, 11, 12, từ phụ lục 23-32 như tiêu chuẩn 22TCN 18-79 đã thực hiện.

- Không biên soạn các điều khoản liên quan đến Cầu đường ô tô và Cầu thành phố như trong tiêu chuẩn 22TCN 18-79 đã thực hiện.

- Không biên soạn các điều khoản liên quan đến liên kết Đinh tán trong 22TCN 18-79

2. Nội dung cập nhật, thay đổi.

| ĐIỀU KHOẢN | NỘI DUNG CẬP NHẬT, THAY ĐỔI |
| --- | --- |
| Chương 1 | PHẠM VI ÁP DỤNG (thay đổi) |
|  | - Tiêu chuẩn này chỉ áp dụng cho tuyến đường sắt khổ 1000 mm thuộc đường sắt quốc gia và đường sắt chuyên dùng. |
| Chương 2 | TÀI LIỆU VIỆN DẪN (thay đổi) |
|  | - Trích dẫn từ tiêu chuẩn 22 TCN 18-79: Quy trình thiết kế cầu cống theo trạng thái giới hạn. |
| Chương 3 | THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA (thay đổi) |
|  | - Bổ sung các thuật ngữ chuyên ngành được nói đến trong tiêu chuẩn. |
| Chương 4 | QUY ĐỊNH CƠ BẢN (thay đổi) |
|  | - Không biên soạn các điều liên quan đến Cầu đường ô tô và Cầu thành phố. |
| Chương 5 | TẢI TRỌNG VÀ HỆ SỐ TẢI TRỌNG (thay đổi) |
|  | - Không biên soạn các điều liên quan đến Cầu đường ô tô và Cầu thành phố - Không biên soạn các điều liên quan đến hoạt tải của đoàn xe ô tô |
| Chương 6 | KẾT CẤU THÉP (thay đổi) |
|  | - Không biên soạn các điều liên quan đến Liên kết đinh tán/tán nối - Không biên soạn các điều liên quan đến Cầu đường ô tô và Cầu thành phố - Không biên soạn các điều liên quan đến hoạt tải của đoàn xe ô tô |
| Chương 7 | KẾT CẤU CẤU BÊ TÔNG TOÀN KHỐI VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP (thay đổi) |
|  | - Không biên soạn các điều liên quan đến Liên kết đinh tán/tán nối - Không biên soạn các điều liên quan đến Cầu đường ô tô và Cầu thành phố - Không biên soạn các điều liên quan đến hoạt tải của đoàn xe ô tô |
| Chương 8 | CÁC PHỤ LỤC (thay đổi) |
|  | - Không biên soạn các phụ lục liên quan đến Liên kết đinh tán/tán nối - Không biên soạn các phụ lục liên quan đến Cầu đường ô tô và Cầu thành phố - Không biên soạn các phụ lục liên quan đến hoạt tải của đoàn xe ô tô - Không biên soạn các phụ lục liên quan đến nền và móng |